## Slide 1: Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ Классификация параллельных компьютеров Классификация архитектур вычислительных систем (классическая, Флинна)
Краткая учебная презентация

## Slide 2: План презентации
Магистрально-модульный принцип организации ЭВМ
Компоненты и структура, преимущества/ограничения
Классификация параллельных компьютеров (разные критерии)
Классификация архитектур: классическая (фон Нейман/Гарвард), классификация Флинна
Выводы и источники

## Slide 3: Магистрально-модульный принцип — определение
Организация ЭВМ, где компоненты (процессор, память, устройства ввода/вывода) соединены общими шинами (магистралями).
Модули — логически обособленные блоки, взаимодействующие через интерфейсы шины.
Цель: упрощение проектирования и расширяемости за счёт стандартизированных соединений.
Notes: Обратить внимание на отличие от tightly-coupled архитектур и на роль контроллеров шины.

## Slide 4: Компоненты и структура магистральной системы
Процессор(ы): управляющий и/или вычислительные блоки.
Память: общая оперативная память, к которой обращаются по шине.
Устройства ввода-вывода и контроллеры.
Типы шин: шина данных, шина адреса, шина управления.
Notes: Рассказать о физических ограничениях шины: полоса пропускания, задержки, конфликты доступа.

## Slide 5: Преимущества и недостатки магистрального подхода
Преимущества: простота дизайна, удешевление за счёт общих интерфейсов, лёгкость расширения модулей.
Недостатки: бутылочное горлышко шины при высоких нагрузках, ограниченная масштабируемость, конкуренция за ресурсы.
Notes: Примеры: ранние ПК и серверы с общей системной шиной; современные системы чаще используют межсоединения высокой производительности.

## Slide 6: Классификация параллельных компьютеров — критерии
По уровню параллельности: битовая, инструкционная, потоко-данная, потоковая/задачная.
По памяти: общая (shared), распределённая (distributed), NUMA/UMA.
По масштабу: мультипроцессоры, кластерные системы, MPP, many-core (GPU).
По топологии соединения: шина, кроссбар, сеть (топологии: кольцо, сеть-решётка, тор и др.).
Notes: Пояснить, что одно и то же устройство можно классифицировать по нескольким критериям одновременно.

## Slide 7: Классификация по организации памяти
Shared memory (общая память): процессы/процессоры обращаются к одному адресному пространству.
Distributed memory (распределённая): каждый узел имеет собственную локальную память; обмен — через сообщения.
NUMA (неоднородный доступ к памяти): сочетание производительности локального и удалённого доступа.
Notes: Указать типичные примеры: SMP — shared, кластер MPI — distributed.

## Slide 8: Классическая архитектура вычислительных систем
Архитектуры фон Неймана и Гарварда: концепция хранимой программы, последовательный цикл выполнения инструкций.
Фон Нейман: единое адресное пространство для данных и команд (возможна 'бутылочка' шины инструкций/данных).
Гарвард: раздельные пространства для команд и данных (позволяет параллельный доступ).
Notes: Классическая архитектура означает упор на последовательное выполнение и организацию памяти; современные системы смешивают подходы.

## Slide 9: Классификация Флинна (1966)
SISD — Single Instruction Single Data: классические последовательные ЭВМ.
SIMD — Single Instruction Multiple Data: одна инструкция на множество данных (векторные/матричные операции, GPU-подобные режимы).
MISD — Multiple Instruction Single Data: редкая, теоретическая категория (параллельные операции над одной потоковой информацией).
MIMD — Multiple Instruction Multiple Data: многопоточность/многоядерные системы, каждый процессор выполняет собственную инструкцию над своими данными.
Notes: Дать примеры: SIMD — векторные процессоры, GPU; MIMD — многопроцессорные серверы, кластеры.

## Slide 10: Соответствие современных систем классификациям
GPU: обычно SIMD / SIMT (Single Instruction, Multiple Threads) — высокая параллельность данных.
Многоядерные CPU: MIMD, поддерживают многозадачность и параллельные потоки.
Кластеры и суперкомпьютеры: распределённая память + MIMD; иногда гибридные (MPI + OpenMP).
Notes: Коротко объяснить понятие SIMT (модель потоков в GPU) как практическое развитие идеи SIMD.

## Slide 11: Выводы
Магистрально-модульный принцип прост и удобен для малой/средней сложности систем, но ограничен в масштабировании.
Классификации помогают понять архитектурные решения: по памяти, по топологии и по модели исполнения (Флинн).
Современные архитектуры часто смешивают принципы (гибриды): приходится выбирать компромисс между производительностью и сложностью.

## Slide 12: Рекомендуемая литература и источники для углубления
Классические учебники по архитектуре ЭВМ (Tanenbaum, Patterson & Hennessy).
Статьи и материалы по Флинну и современным архитектурам (GPU, NUMA, кластерные системы).
Документация по MPI/OpenMP, материалы по архитектурам GPU (CUDA/OpenCL) для практики.

## Slide 13: Схема магистрально-модульной организации ЭВМ
Процессор
Оперативная память
Устройства
ввода-вывода
СИСТЕМНАЯ МАГИСТРАЛЬ (данные • адрес • управление)

## Slide 14: Параллельные системы: организация памяти
Shared Memory
(общая память)
Distributed Memory
(распределённая память)
SMP, NUMA
Общий адрес
Кластеры
Обмен сообщениями (MPI)

## Slide 15: Классификация Флинна — схема
SISD
1 инструкция
1 данные
SIMD
1 инструкция
много данных
MISD
много инструкций
1 данные
MIMD
много инструкций
много данных

## Slide 16: Современная гибридная архитектура
CPU
(MIMD)
GPU
(SIMD / SIMT)
Общая / видеопамять